## Slide 1
1
0
1
0
DIGITÁLNE LOGICKÉ STAVY A ICH SPRACOVANIE
Základy práce s digitálnymi pinmi mikrokontroléra
45-minútová prednáška • Arduino / ESP32
01 / 10

## Slide 2: Wiring
Programovací jazyk, v ktorom prebieha programovanie Arduina, sa volá Wiring. Lepšie povedané vychádza z jazyka C++, ale rozdiely sú minimálne.
Podľa autorov ide o jazyk podobný C++, no v skutočnosti je to akýsi Metajazyk či vylepšená sada makier nad C++. Wiring pôvodne vznikol pre vývojový kit podobný Arduinu a vychádza z ďalšieho open source projektu, ktorý sa volá Processing. Môžete si všimnúť určitej podobnosti v logu Arduino a Processing.

## Slide 3
Vývoj a návrh sledoval maximálnu jednoduchosť a zrozumiteľnosť pre programátora, ktorý s programovaním Arduina začína. Syntakticky možno použiť všetky návyky, čo máme z C jazykov. Všetky tie zložené zátvorky, bodkočiarky, definície funkcií a premenných, poznámky, bloky aj riadiace konštrukcie budú povedomé každému, kto kedy prešiel okolo C. Pritom nie je potrebné zaoberať sa všetkou tou „objektovou omáčkou“ – z objektovej syntaxe zostáva v podstate jediný operátor „.“ (bodka).
Ak budeme pre Arduino vytvárať knižnice (a to budeme v niektorom z ďalších dielov), zostúpime aj o úroveň nižšie k C++, ale zatiaľ si vystačíme s jazykom Wiring. Pri vytváraní knižníc predpokladám, že čitatelia už poznajú jazyk C a že teda nie je potreba popisovať dopodrobna základy jazyka. Ostatne to hlavné uvidíme napr. pri pohľade do „cheat sheetu“ a odlišnosti si vysvetlíme, keď na ne narazíme. Zatiaľ nám stačí vedieť, že môžeme písať „céčkové programy“.

## Slide 4
1. Čo je digitálny signál?
02 / 10
ANALÓGOVÝ SIGNÁL
Plynulo sa mení a môže nadobúdať veľa hodnôt. Príklad: teplota alebo plynulá zmena jasu.
DIGITÁLNY SIGNÁL
Používa diskrétne úrovne. V základnom digitálnom obvode rozlišujeme 0 a 1.
Príklad priebehu digitálneho signálu
0
1
0
1
0
Digitálne obvody pracujú s logickými stavmi, nie priamo s číslami v programe.

## Slide 7: Matematika a logika v elektrickom dráte
Binárne číslice Väčšina digitálnych obvodov používa binárny systém, ktorý pozná iba dve číslice (1 a 0), ktoré môžu predstavovať dve úrovne napätia. Binárna číslica sa nazýva bit. Logická 0 bude často nižšie napätie a označuje sa ako úroveň LOW, zatiaľ čo logická 1 sa označuje ako úroveň HIGH. Toto priradenie napäťových úrovní sa nazýva pozitívna logika a bude používané v celej učebnici.
Samozrejme, je možné priradiť logickú 0 úrovni HIGH a logickú 1 úrovni LOW a vtedy budeme hovoriť o negatívnej logike. V digitálnych systémoch sa kombinácia určitého počtu bitov 1 a 0 nazýva binárny kód, ktorý sa používa na reprezentáciu čísel, symbolov, abecedných znakov a iných typov informácií.
Logické úrovne Napätie používané na vyjadrenie 1 alebo 0 sa nazýva logická úroveň. V praktickom digitálnom obvode môže byť HIGH úroveň akákoľvek úroveň napätia medzi špecifikovanou minimálnou hodnotou a špecifikovanou maximálnou hodnotou. Podobne LOW môže byť akákoľvek úroveň napätia medzi špecifikovaným minimom a špecifikovaným maximom. Rozsahy napäťových úrovni HIGH a LOW sa neprekrývajú.

## Slide 8: Digitálny signál
Tvar digitálneho signálu
Tvar digitálneho signálu pozostáva z úrovní napätia, ktoré sa medzi úrovňou HIGH a LOW. Ako je znázornené na obrázku 2, kladný impulz sa generuje, keď napätie prejde z LOW úrovne na HIGH úroveň. Záporný impulz sa vytvorí, keď napätie prejde z HIGH úrovne na LOW úroveň.
Binárne informácie, s ktorými pracujú digitálne systémy, sa prejavujú ako digitálne priebehy. Digitálny priebeh sa skladá zo série impulzov nazývaný ako postupnosť impulzov. Keď je tvar vlny HIGH, je prítomná binárna 1, keď je LOW, je prítomná binárna 0. Každý bit v sekvencii trvá definovaný časový interval. V digitálnych systémoch sú priebehy signálu synchronizované so základným časovým priebehom nazývaným taktovacie hodiny (Obr. 3).

## Slide 9: SYNCHRONIZÁCIA
Hodinový signál
je periodická postupnosť impulzov, ktorých perióda je rovná trvaniu jedného bitu. Binárne dáta sú indikované svojou úrovňou v postupnosti priebehu. Počas každej periódy hodinového signálu je priebeh binárnych dát buď HIGH alebo LOW, pričom úrovne HIGH a LOW predstavujú sekvenciu binárnych číslic (bitov). Binárne dáta sú reprezentované skupinou niekoľkých bitov.
Obr. 3 Synchronizovanie binárnych dát s hodinovým impulzom

## Slide 10: Parametre digitálneho impulzu
Rise time - čas vzostupu (nábehu) je čas potrebný na to, aby impulz prešiel z LOW úrovne na HIGH úroveň. V praxi je bežné merať čas nábehu od 10 % amplitúdy impulzu do 90 % amplitúdy impulzu.
Fall time - čas zostupu (pokles) je čas potrebný na to, aby impulz prešiel z HIGH úrovne na LOW úroveň. V praxi je bežné merať čas poklesu od 90 % amplitúdy impulzu do 10 % amplitúdy impulzu. Možno poznamenať, že spodných 10 % a horných 10 % z amplitúdy impulzu nie sú zahrnuté v časoch nábehu a poklesu z dôvodu nelinearít v tvare vlny signálu v týchto oblastiach.
Pulse width – šírka impulzu je mierou trvania impulzu a často sa definuje ako časový interval medzi 50 % bodmi na vzostupnej a zostupnej hrane.
Overshoot – prekmit je nežiadúca vlastnosť číslicového impulzu. Prekročenie napäťovej úrovne môže byť pozitívne aj negatívne. Prekmit je spôsobený kapacitným efektom v obvode alebo meracom prístroji, ktorý vedie k tomu, že napätie na nábežnej a zostupnej hrane krátkodobo prekročí normálnu úroveň HIGH alebo LOW.
Ringing – zvlnenie je nežiadúca vlastnosť číslicového impulzu. Prekročenie napäťovej úrovne v oboch prípadoch môže byť pozitívne aj negatívne. Zvlnenie na vzostupnej a zostupnej hrane impulzu je vlastne oscilácia spôsobená kapacitou a indukčnosťou v obvode a po krátkom čase odznie.
Digitálny impulz má nasledujúcich päť dôležitých charakteristík:

## Slide 11: Časový diagram
Časový diagram je graf digitálnych priebehov, ktorý ukazuje časový vzťah všetkých priebehov a ako sa každý priebeh mení vo vzťahu k ostatným. Na Obr. 5 je príklad jednoduchého časového diagramu, ktorý ukazuje, ako súvisia hodinový priebeh a tvar signálu X, Y, Z. Časový diagram môže pozostávať z ľubovoľného počtu súvisiacich priebehov. Časový diagram zobrazuje stavy (HIGH a LOW) všetkých priebehov v akomkoľvek časovom bode a presný čas, kedy sa zmenil stav vzhľadom na ostatné priebehy.
Na časovom diagrame môžeme vidieť, že všetky tri priebehy X, Y, Z sú na úrovni HIGH iba počas 7. hodinového taktu a všetky sa zmenia späť na LOW na konci 7. hodinového taktu.
Obr. 5 Príklad časového diagramu

## Slide 12: Charakteristika digitálnych obvodov
Digitálny obvod je obvod, ktorý pracuje s digitálnymi signálmi na vstupe, spracováva ich a nastavuje výstupné digitálne signály. Keďže digitálny signál je signál, v ktorom sa na reprezentáciu informácií používajú diskrétne úrovne (stavy), digitálne obvody majú jednu úroveň signálu, keď sú zapnuté, a inú úroveň signálu, keď sú vypnuté.
Vo všeobecnosti je komponent v digitálnych obvodoch iba zapnutý alebo vypnutý. Napríklad tranzistory v digitálnych obvodoch pracujú buď v saturačnej oblasti alebo v medznej oblasti. Zatiaľ čo tranzistory v analógových obvodoch pracujú v aktívnej oblasti, ich výstupy sú citlivé na niekoľko faktorov, ako je teplota, napájacie napätie a starnutie komponentov.
Preto výhodou digitálnych obvodov v porovnaní s analógovými obvodmi je, že signály reprezentované digitálne môžu byť prenášané bez degradácie v dôsledku šumu.

## Slide 13: Základné parametre digitálnych obvodov
Logická úroveň v číslicovej elektronike je reprezentácia logickej hodnoty určitým stavom elektrického obvodu, napr. hodnotou elektrického napätia.
Rozlišujeme dve úrovne, vysokú úroveň HIGH a nízku úroveň LOW.
resné hodnoty napätí jednotlivých úrovni sa líšia podľa typu použitých logických obvodov (Tab. 1). LOW úroveň predstavuje logickú 0 a HIGH predstavuje logickú 1.
Predmet CIT – zviazanie poznatkov
Obr. 6 Časový priebeh reálneho elektrického signálu (hore)
Na vstupoch logického obvodu hodnota VL definuje maximálne napätie reprezentujúce LOW úroveň, hodnota VH definuje minimálne napätie reprezentujúce HIGH úroveň. Medzi hodnotami VL a VH leží zakázané pásmo, v ktorom logická hodnota nie je jednoznačne určená (Obr. 7).
Prechod medzi dvoma logickými úrovňami musí prebehnúť rýchlo, pretože prechádza zakázaným pásmom. Strmosť nárastu tohto prechodu sa označuje ako hrana signálu.

## Slide 14: Tab. 1 Hodnoty napäťových úrovni niektorých technológií číslicových obvodov
Na výstupoch logického obvodu je zaručená vysoká úroveň HIGH napätím minimálne VOH a na vstupoch je to minimálne napätie VIH.
Výstupné napätie VOH je vždy väčšie ako vstupné napätie VIH, rozdiel VOH - VIH zabezpečuje prevádzkovú odolnosť obvodov voči rušeniu.
Podobne pre nízku úroveň L rozdiel napätí VIL – VOL zabezpečuje odolnosť voči rušeniu.

## Slide 15: LOG 1 nie je LOG1
Na Obr. 7 je zobrazený stav, ak sa ku 3,3V CMOC výstupu pripojí 5V TTL vstup a 5V CMOS vstup. Z hodnôt úrovní vstupných a výstupných napätí je zrejmé, že kombinácia 3,3V CMOS výstup a 5V CMOS vstup nebude fungovať, lebo hodnota napätia pre 5V CMOS vstup je v zakázanom pásme.
Obr. 7 Napäťové úrovne: 3,3V CMOS výstup, 5V TTL vstup a 5V CMOS vstup.

## Slide 16
2. Logická 0 a logická 1
03 / 10
LOW • LOGICKÁ 0
Nízka napäťová úroveň. V programe Arduino: LOW alebo 0 Zvyčajne blízko 0 V.
HIGH • LOGICKÁ 1
Vysoká napäťová úroveň. V programe Arduino: HIGH alebo 1 Závisí od napájania a typu mikrokontroléra.
Pozor: HIGH nemusí vždy znamenať 5 V. Arduino Uno typicky používa 5 V logiku, ESP32 typicky 3,3 V.

## Slide 17
3. Napäťové úrovne v praxi
04 / 10
Napätie na pine sa vyhodnocuje podľa hraníc definovaných výrobcom.
LOW
nízke napätie
HIGH
vysoké napätie
DÔLEŽITÉ
Rozsah, ktorý obvod považuje za LOW alebo HIGH, nie je univerzálny.
BEZPEČNOSŤ
Na vstup ESP32 nepripájaj 5 V, ak pin nie je na takú úroveň určený.
Presné hodnoty hľadaj v datasheete konkrétneho mikrokontroléra.

## Slide 18
4. Digitálny vstup a výstup
05 / 10
INPUT • VSTUP
Mikrokontrolér číta stav z obvodu. Príklady: • tlačidlo • digitálny senzor Funkcia: digitalRead(pin)
OUTPUT • VÝSTUP
Mikrokontrolér nastavuje stav pinu. Príklady: • LED dióda • riadiaci signál Funkcia: digitalWrite(pin, HIGH/LOW)
Pin musí byť najprv správne nastavený pomocou pinMode().

## Slide 19
5. Riadenie LED diódy
06 / 10
Zapojenie: digitálny pin → ochranný rezistor → LED → GND
PIN 8
220 Ω
LED
GND
ZAPNUTIE
pinMode(8, OUTPUT); digitalWrite(8, HIGH);
VYPNUTIE
digitalWrite(8, LOW);
Rezistor obmedzuje prúd a chráni LED aj výstup mikrokontroléra.

## Slide 20: A ako to zapojím?

## Slide 21: Ako to naprogramujem?

## Slide 22: Dá sa LED pripojiť aj inak?
V prvom prípade na pin D9 hodnotou HIGH privedieme +5V a prúd tečie cez rezistor a LED smerom dolu k zemi GND a LED svieti. Pri hodnote LOW je na pine D9 0V (GND), prúd nemá kade tiecť (z GND do GND to nepotečie).
V druhom prípade na pin D9 hodnotou HIGH privedieme +5V a LEDka je pripojená tiež k +5V, tak prúd tiež nepotečie (z +5V do +5V). Ale ak na ten pin D9 dáme hodnotu LOW (GND), tak sa LED rozsvieti. Je to aspoň trochu jasné?

## Slide 24
6. Čítanie tlačidla
07 / 10
ČO ROBÍ TLAČIDLO?
Po stlačení zmení elektrické spojenie v obvode. Program číta, či je vstup LOW alebo HIGH.
ČÍTANIE V PROGRAME
int stav = digitalRead(2); Výsledok je HIGH alebo LOW.
Príklad: tlačidlo na pine 2
NAČÍTANIE
pinMode(2, INPUT); int stav = digitalRead(2);
PODMIENKA
if (stav == HIGH) { // tlačidlo je aktívne }

## Slide 25: Každý port má 3 registre
DDRx (data direction register) – nastavujeme ním jednotlivé piny portu ako vstupné alebo výstupné. Log. 1 na príslušnom bite nastavuje pin ako výstupný a log. 0 naopak ako vstupný.
PORTx – nastavuje log. úrovne na výstupných pinoch portu. Pre piny, ktoré sú nastavené ako vstupné, sa zápisom log. 1 do príslušného bitu aktivuje pull-up rezistor na danom pine.
PINx – určený len na čítanie. Register obsahuje stav logických úrovní na porte. Možno teda na port zvonka privádzať log. úrovne a pomocou tohto registra zisťovať logické hodnoty na jednotlivých pinoch portu.

## Slide 26: Maskovanie

## Slide 27
7. Plávajúci vstup a rezistory
08 / 10
FLOATING INPUT
Nepripojený vstup môže zachytávať rušenie a náhodne meniť stav.
PULL-DOWN
Rezistor drží vstup na LOW. Stlačenie tlačidla môže pripojiť HIGH.
PULL-UP
Rezistor drží vstup na HIGH. Stlačenie tlačidla ho môže pripojiť na GND.
Arduino Uno: INPUT_PULLUP zapne interný pull-up rezistor.
Pri INPUT_PULLUP býva tlačidlo stlačené = LOW a uvoľnené = HIGH.

## Slide 29
8. Vzorový program pre Arduino
09 / 10
const int LED_PIN = 8; const int BUTTON_PIN = 2; void setup() { pinMode(LED_PIN, OUTPUT); pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP); } void loop() { int buttonState = digitalRead(BUTTON_PIN); if (buttonState == LOW) { // stlačené digitalWrite(LED_PIN, HIGH); } else { digitalWrite(LED_PIN, LOW); } }
ČO PROGRAM ROBÍ
Po stlačení tlačidla sa LED rozsvieti.
PREČO LOW?
INPUT_PULLUP znamená, že stlačené tlačidlo spojí vstup s GND.

## Slide 31
9. Zhrnutie a rýchly kvíz
10 / 10
ZAPAMÄTAJ SI
• LOW = logická 0 • HIGH = logická 1 • INPUT číta, OUTPUT riadi • Vstup musí mať definovaný stav
BEZPEČNÁ PRAX
• LED zapájaj s rezistorom • Over napäťové úrovne • Pri tlačidle použi pull-up/pull-down
RÝCHLY KVÍZ
1. Ktorá funkcia číta digitálny vstup? digitalRead() / digitalWrite()
2. Čo zvyčajne znamená LOW? Logická 0 / Logická 1
3. Prečo používame pull-up rezistor? Stabilizuje vstup / Zvyšuje jas LED
Správne odpovede: 1) digitalRead() 2) logická 0 3) stabilizuje vstup